無線廣播接收主機      MODEL:DR-A2

1.輸入：麥克風*2

2.輔助輸入*1

3.輸出：錄音輸出*1

4.輸出功率：300 W

5.音質控制：BASS ±10dB-100Hz / TREBLE ±10dB-10KHz

6.具備七組半固定式電阻

7.具有等化器 IN/OUT 指示燈，輸入靈敏度：-20dB

8.頻率響應： 50Hz~18KHz ± 1dB

9.失真率：小於1%

# 10.可接收智慧型CPU遙控選區控制器

11.電源控制：大型耐用開關

12.輸出：低阻抗輸出 0、4Ω、8Ω、16Ω /

高阻抗輸出 0、100V

13.可連接各喇叭回路線，偵測迴路是否正常

14.對地阻抗：小於50KΩ

15.開/關機時無衝擊雜音

16.連動自動開/關機功能

17.頻率範圍：NCC合法頻道具NCC合法型式認證証明

18.鎖碼方式：具鎖碼確保不受干擾

19.電源：AC-110V  50/60Hz / DC-24V

# 金典範科技有限公司

本型錄為規格品可依客戶實際需求接受訂製