FBC9900回授抑制器

輸出位準

最大音量輸出------------+10db

頻率響應

MIC-------------------------20Hz-18KHz,+0/-3db

音質控制特性

麥克風低音BASS-------±10db(100Hz)

中音MID---------±10db(1KHz)

高音TREBLE---±10db(10KHz)

使用電源------------------------DC12V,300mA

消耗功率------------------------3.6W

外觀尺寸(寛*高*深)-----------215*52(含腳墊)*180mm